## Slide 1: Kontrolleret dræning Styret dræning
Søren Kolind Hvid Planter & Miljø
NaturErhvervstyrelsen 2.9.2015

## Slide 2: Kontrolleret dræning som virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet (GUDP projekt 2012-15)
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Orbicon a/s, Wavin a/s og SEGES.
Formålet er at udvikle et frivilligt virkemiddel, der f.eks. kan erstatte efterafgrøder og reducerede N-normer.

## Slide 3: Demonstrationsmarker med kontrolleret dræning
Bredkjaer (2012) Lerjord. Drænrør.
Hedemark (2012)
Lerjord. Drænrør.
Hofmansgave (2012)
Sandjord. Pumpet areal.
Birkelse (2012) Sandjord. Drængrøft

## Slide 4: Udenlandske erfaringer med kontrolleret dræning
Afprøvet i USA siden 1980´erne – nu anbefalet metode til reduktion af N-udledning
Finland – tilskudsordning og ca. 30.000 ha med kontrolleret dræning.
Sverige – forsøg med gode resultater og tilskudsordning, men ingen udbredelse
  Store reduktioner i N-udledning (40-70 %)
Holland – nye undersøgelser

## Slide 5: Spørgsmål projektet skal besvare
Kan kontrolleret dræning kombineres med dyrkning af vinterhvede?
  Effekt på kvælstofudledning med drænvand?
  Effekt på afgrøden, herunder udbyttet?
Vil kontrolleret dræning skade drænsystemet pga. øget sedimentation i dræn?

## Slide 6: Styret dræning – hvad går det ud på?
Fastholde NH4-N
Øget nedsivning
Øget denitrifikation
Lattergas emission?
Mindre N Mindre P
Redoxgrænse
Denitrifikation

## Slide 9: Reguleringsbrønd til kontrolleret dræning fra Finland

## Slide 10: Reguleringsbrønd til kontrolleret dræning fra USA

## Slide 11: Reguleringsbrønd - underjordisk
Reguleringsbrønd ved markkant. Herfra reguleres vandstanden i hele drænsystemet.
Underjordisk reguleringsbrønd inde på marken. Aktiveres, når vandstanden hæves af den forrige reguleringsbrønd.
Underjordisk regulering,
der markedsføres i USA.

## Slide 12: Drænsystem og målebrønde - Hedemarksvej
4 drænfelter
Styret dræning
i 2013/14 på drænfelt
21 og 22.

## Slide 13: Demonstrationsmarken på Hofmansgave

## Slide 14: Drænsystemer på demonstrationsmarken
1
3
2
Vandstand reguleret ved dræn 1 og 2 (5. nov. – 7. mar.)
Måle- og reguleringsbrønde

## Slide 15: Drænafstrømning, mm pr. døgn
Regulering start 5. nov.
Regulering slut 7. marts

## Slide 16: Vandstand, cm under terræn (25 m fra reguleringsbrønden)
Regulering start
Regulering slut

## Slide 17: Vandstand Hedemarksvej, cm u.t.
Grundvanstand (cm u.o)
2013/14
2014/15

## Slide 18: Nitrat i drænvandet, Hedemarksvej Dræn 2101 (S), 2201 (S), 2301 (T) og 2401 (T)
Chart: NO3- (mg/L)
| 41611 | 41618 | 41625 | 41631 | 41638 | 41646 | 41653 | 41660 | 41667 | 41674 | 41681 | 41688 | 41695 | 41701 | 41709 | 41716 | 41723 | 41729 | 41737
St.2101 | 2.336 | 6.735 | 6.117 | 7.848 | 8.556 | 8.54 | 7.631 | 6.882 | 6.416 | 1.706 | 6.744 | 7.02 | 2.478 | 1.466 | 1.59 | 4.512 | 3.656 | 3.345 | 2.951
St.2201 | 8.077 | 7.163 | 9.639 | 10.685 | 10.684 | 9.754 | 8.584 | 7.984 | 7.355 | 7.9 | 7.742 | 7.371 | 6.931 | 6.768 | 5.703 | 5.288 | 4.861 | 4.438
St.2301 | 10.353 | 9.199 | 11.616 | 10.984 | 10.872 | 9.539 | 8.187 | 8.016 | 7.229 | 7.763 | 7.565 | 7.392 | 7.053 | 6.946 | 6.472 | 5.768 | 5.168 | 4.878
St.2401 | 5.086 | 8.732 | 7.128 | 9.063 | 8.735 | 9.059 | 7.966 | 6.942 | 6.661 | 6.064 | 6.533 | 6.43 | 6.266 | 5.989 | 5.679 | 5.638 | 4.48 | 4.302 | 4.047
T
S
T
S
Notes: Den første pil angiver, der hvor styrniveauet blev hævet.

## Slide 19: AfStrømning via dræn, mm
Felt | 2012/13 | 2013/14 |  | 2014/15 | 
 | mm | V.u.t. | mm | V.u.t. | mm
21 | 167 | 60 cm | 129 | 40 cm | 143
22 | 158 | 60 cm | 135 | 40 cm | 96
23 | 159 | - | 150 | - | 214
24 | 172 | - | 151 | - | 213
Hedemarksvej
Foreløbig opgørelse

## Slide 20: KvælstofUdledning via dræn, kg total-N pr. ha
Felt | 2012/13 | 2013/14 |  | 2014/15 | 
 | Kg N/ha | V.u.t. | Kg N/ha | V.u.t. | Kg N/ha
21 | 14 | 60 cm | 10 | 40 cm | 12
22 | 13 | 60 cm | 12 | 40 cm | 9
23 | 15 | - | 12 | - | 20
24 | 11 | - | 13 | - | 19
Hedemarksvej
Foreløbig opgørelse

## Slide 21: FosforUdledning via dræn, gRAM fosfat pr. ha
Felt | 2012/13 | 2013/14 |  | 2014/15 | 
 | g/ha | V.u.t | g/ha | V.u.t. | g/ha
21 | 12 | 60 cm | 6 | 40 cm | 12
22 | 6 | 60 cm | 5 | 40 cm | 5
23 | 9 | - | 6 | - | 15
24 | 14 | - | 7 | - | 25
Hedemarksvej
Foreløbig opgørelse

## Slide 22: Effekt på drænafstrømning og udledninger gennem dræn
 | Regule-ring | Dræn-afstrøm-ning | N-udledning dræn | P-udledning dræn
2013/14 | 60 cm u.t. | -12 % | -15 % | - 11 %
2014/15 | 40 cm u.t. | - 44 % | - 47 % | - 45 %
Hedemarksvej
 | Regule-ring | Dræn-afstrøm-ning | N-udledning dræn | P-udledning dræn
2013/14 | 60 cm u.t. | - 65 % | - 60 % | + 68 %
2014/15 | 40 cm u.t. | - 58 % | - 57 % | + 155 %
Hofmansgave
Foreløbig opgørelse

## Slide 23: Udbytter med udbyttemåler på mejetærsker
Hedemarksvej
Bredkjærvej
Hofmansgave
R = dræn med kontrolleret dræning

## Slide 24: Sedimentation i dræn
Langsom vandstrømning i dræn øger risikoen for sedimentation i drænrørene.
Ved hurtig sænkning af vandstanden ”skylles” drænsystemet – trækker sediment ud.
Har kun målt 5-10 kg sediment udledt pr. ha pr. år.
Drænsystemerne er undersøgt ved TV-inspektion før og efter regulering af vandstanden – ingen synlige forskelle.
Langtidseffekt?

## Slide 25: Effekter af styret dræning fundet i GUDP projektet
Lille/ingen reduktion af kvælstofkonc. i drænvandet
Lille/ingen effekt på denitrifikationen i vandmættet rodzone
Moderat/stor reduktion af drænafstrømningen
Moderat/stor reduktion af N-udledningen via dræn
Samlet effekt på N-udledning kan ikke dokumenteres – vil afhænge af ændringer i transportveje
Reduceret / øget P-udledning afhængig af lokalitet
Ingen målt effekt på emission af lattergas
Ingen sikker effekt på N-omsætning og afgrødeudbytte (pt. kun 1 års data)

## Slide 26: Styret dræning som virkemiddel
Styret dræning som godkendt virkemiddel med standardeffekt?
Effekt afhænger af ændringer i strømningsveje
Evt. større effekt ved øget hævning af vandstanden (uden overvintrende afgrøde)
Varianter af styret dræning:
Regulering af tilstrømning til minivådområder
Regulering af vandmætning af randzoner
Vinterregulering af vandstand på vandløbsnære arealer
Rodvanding
Klimatilpasning – rodzone som buffer ved kraftig nedbør
Tak for opmærksomheden!