## Slide 1: Projektmøde Emissionsbaseret regulering
Søren Kolind Hvid SEGES Planter & Miljø
Sabro Kro 19.05.2015

## Slide 2: DAGSorden
AP2 – koncept for måling i vandløn
AP3 – koncept for måling i dræn
AP4 – koncept for måling af N-min
AP1 – det fælles grundlag for emissionsbaseret regulering
AP5 – demonstration af emissionsbaseret regulering
  Vandløbsmålinger
  Drænmålinger
  N-min målinger
AP6 – Sorbisense målinger
Kommende aktiviteter
Eventuelt og næste møde

## Slide 3
Vandområdeplaner fastsætter målsætninger for kvælstofudledning på vandoplandsniveau
Regulering baseret på målinger forudsætter målsætninger (grænseværdier) på det niveau, der måles på – enten bedriftsniveau eller ID15 niveau
  Neddeling af målsætninger på vandoplandsniveau til ID15 niveau – med eller uden differentiering ud fra ID15 retention. Aktuel for vandløbsmålinger.
  Omregning af ”generel regulering” til grænseværdier for N-min og evt. for grænseværdier for drænudledning.
Fastsættelse af målsætninger

## Slide 4: Fastsætte målsætninger for udledning
Hele vand- oplandet:
Areal: 4500 ha
Retention: 60 %
Mål: 63 ton N fra landbrug (35/14 kg N/ ha)
Delopland 1:
Areal: 1600 ha
Retention: 40 %
Mål: 33 ton N fra landbrug
Delopland 3:
Areal: 1800 ha
Retention: 75 %
Mål: 16 ton N fra landbrug
Delopland 2:
Areal: 1100 ha
Retention: 65 %
Mål: 14 ton N fra landbrug
Udvaskning: 35 kg N/ha Udledning: 21 kg N/ha
Udvaskning: 35 kg N/ha Udledning: 9 kg N/ha
Udvaskning: 35 kg N/ha Udledning: 12 kg N/ha
Ingen målretning ud fra retention (jævn byrdefordeling)

## Slide 5: Fastsætte målsætninger for udledning
Hele vand- oplandet:
Areal: 4500 ha
Retention: 60 %
Mål: 63 ton N fra landbrug (35/14 kg N/ ha)
Delopland 1:
Areal: 1600 ha
Retention: 40 %
Mål: 23 ton N fra landbrug
Delopland 3:
Areal: 1800 ha
Retention: 75 %
Mål: 25 ton N fra landbrug
Delopland 2:
Areal: 1100 ha
Retention: 65 %
Mål: 15 ton N fra landbrug
Udvaskning: 23 kg N/ha Udledning: 14 kg N/ha
Udvaskning: 56 kg N/ha Udledning: 14 kg N/ha
Udvaskning: 40 kg N/ha Udledning: 14 kg N/ha
Stærk målretning ud fra retention (meget forskellig byrdefordeling)

## Slide 6
Målsætning for vandopland
Retention for delopland (ID15)
Jordtyper / Dræning i oplandet
Afgrødesammensætning
Husdyrgødning i oplandet
Hvordan neddele vandoplands-målsætninger til ID15 niveau?
Hvad skal målsætninger for målt kvælstofudledning
på ID15-niveau afhænge af?
?
?
?
?

## Slide 7: Målinger som grundlag for kvælstof- og arealregulering
Målinger som kontrol – sanktioner ved overskridelser
  Ingen krav til driftsplanlægning og brug af virkemidler
  Jura? (forskel på frivillig / obligatorisk ordning)
  Relevant for N-min, drænmålinger og vandløbsmålinger?
Målinger som grundlag for mark- og gødningsplanlægning inkl. virkemidler
  Krav til planlægning (metode og indhold) og beregninger.
  Planlægning skal bygge på historik og måledata.
  Kontrol af gennemført driftsplanlægning.
  Håndterer udfordring med flere bedrifter om ét målested.
  Relevant for vandløbsmålinger
Hvordan omsættes måleresultater til rammer for produktionen på den enkelte bedrift?
Begge fremgangsmåder beskrives.